## Slide 1: 光电循迹小车设计与制作 （课程大作业50%）

## Slide 2: 设计任务
设计一辆光电循迹小车：以Arduino为控制器，采用光电原理检测路径，按下启动按键后小车从发车区出发，经过起始线沿着黑线自主行走1圈（3分钟内完成），再次到达起始线后自动停下，用OLED显示运行所用的时间。
团队协作：2人一组
UNO
黑线
发车区
起始线

## Slide 3: 课程评价
大作业50% (循迹小车) 2人1组
  【基本任务】以Arduino为控制器，采用光电原理检测路径，按下启动按键后小车从发车区出发，经过起始线沿着黑线自主行走1圈（3分钟内完成），再次到达起始线后自动停下， OLED显示运行所用的时间。
  【发挥功能】根据所学知识可拓展其它功能，如指示灯、蜂鸣器、红外遥控、蓝牙、显示即时速度、时钟、手机APP控制与互动等等。
  过程评分10%，作品验收40%（循迹稳定10%，自动起停5%，显示5%，按键5%，发挥5%，技术报告10%）

## Slide 4
硬件电路
机械设计
程序设计
循迹小车

## Slide 5: 一、机械设计
3轮车模底盘

## Slide 6: 智能车模型

## Slide 7: 一、机械设计
3轮车模底盘

## Slide 8
PC机
Arduino
光电检测 左
电源
电机驱动
光电检测 右
电机(左)
电机(右)
按键
显示
循迹小车系统框图
二、硬件电路
拓展功能

## Slide 9
电机的驱动
前进
后退
转向

## Slide 10: 2路直流电机驱动模块 正反转 PWM调速 双H桥
内置低导通内阻MOS开关管，双路1.5A*2,峰值电流可到2.5A, 内置过热保护电路

## Slide 11: 电机驱动--L298

## Slide 12
红外光电检测电路
UNO
黑线
发车区
起始线

## Slide 13
红外光电检测电路
请问R1、R2的取值该如何确定？

## Slide 14: 红外发射、接收管
IR333红外发光二极管
红外发射管：中心波长940nm，当IF=20mA时， VF=1.2V。
PT334红外光敏三极管

## Slide 18
分步测试：
（1）电机的正转、反转、调速；
（2）光电检测电路的输出值，确定阈值；
（3）按键（去抖动、消循环检测）；
（4）OLED显示；
三、程序设计

## Slide 19
整体调试：
（1）小车走直线；
（2）小车转弯；
（3）按键启动与停止；
（4）运行计时和OLED显示；
（5）拓展功能；
三、程序设计

## Slide 20
1.完成小车硬件设计与组装
2.完成元器件测试（分步测试）
3.完成整体调试，验收（每组2次机会）
四、进度观测点

## Slide 21
（1）2人分工协作，共同完成。
（2）光电检测电路焊接可以用通用板（洞洞板），也可以用PCB。
（3）焊接光电对管时，要考虑其与地面的距离；
（4）在桌面上调试，应使轮子悬空，以免摔落；
（5）实地测试或验收时，最好使用充电宝供电；
四、注意事项